## Slide 1
自然冷媒CO2家庭用
ヒートポンプ給湯機
給湯専用
コロナエコキュート
寒冷地向け（－25℃対応）
370L
SMAミキシング弁 採用
環境の変化、お客様のライフスタイルの変化により、電気料金メニューも多様化しています。今までの通りの夜間電気料金メニューのほかに様々な電気料金メニューに対応する運転制御を搭載しました。
無線LAN対応※台所リモコン
ミドルウェアアダプターなしでHEMS接続可能。
コロナ快適ホームアプリも使える！
RMP-GNW2
「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」
へのJIS効率の入力値
3.3
[ 区分F ]
JIS C 9220:2018
目標年度
2025年度
省エネ基準達成率
寒冷地年間給湯効率
100％
2.9
本体希望小売価格(台所リモコン付属)
1,140,700円(税抜1,037,000円)
CHP-37NZ2K
寒冷地でも安心で快適
新たにアプリ対応で
補助金要件の対象に！
給湯圧力の向上
給湯圧力の向上によりシャワーも快適に
減圧弁設定圧力 170kPa
180kPa
（注）
当該機器は「夜間蓄熱式機器（エコキュート）」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。
「夜間蓄熱式機器（エコキュート）」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
「エネルギー性能計算プログラム（住宅版）」（通称Webプロ）では、給湯設備（ヒートポンプ給湯機）の「昼間沸上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸上げ形ではない」を選択してください。
この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。
【新たに対応する電気料金メニューの一例】（２０２6年3月時点）（詳しくは（注）をご確認ください）
など
電力会社 | 電気料金メニュー | 電力会社 | 電気料金メニュー
北海道電力 | エネとくスマートlifeプラン | 中国電力 | おひさまシフトコース
東北電力 | よりそう＋おひさまeバリュー | 四国電力 | 昼トクeプラン
中部電力 ミライズ | 昼とくプラン | 九州電力 | おひさま昼トクプラン
見える化
■お湯使用量(1日、1週間、1か月、1年間) ■貯湯量
■使用可能湯量 ■給湯温度 ■ふろ温度 ■湯はり状況
自宅みまもり
遠隔みまもり
入浴者の入浴状況をスマホで確認できるから、
高齢者やこどもの入浴をサポートします。
遠隔地にあるエコキュートの使用状況を確認で
きます。前日のお湯の使用有無、長湯をお知らせする機能も。
家事の最中でもスマホ
から簡単にチェック！
離れて暮らすご家族の見まもりに。
HEMSを導入していなくても！毎回手動で設定
しなくても太陽光発電余剰電力の活用ができる！
ソーラーモードアプリ
レジリエンス機能の充実
タンクにお湯を満タンまで沸き上げることができる！
「コロナ快適ホームアプリ」で遠隔操作や見まもりが可能に。
もっと一人ひとりの生活に寄り添います！
「コロナ快適ホームアプリ」は、こんなに便利！
なら、スマホからエコキュートを操作できる！
お湯の使用量や使用可能湯量など
知りたい情報を簡単確認！
▲動画
「ＪＣ-ＳＴＡＲ」★1（レベル１）を取得！
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度
JC-STAR★1を取得
サイバーセキュリティの面で信頼性が担保された
製品として、より安心してご利用いただけます！
2026年度モデルより様々な電気料金メニューに対応します！
［条件］給水元圧200kPa、シャワー 温度40℃、ダイレクト出湯、
架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。
遠隔操作
外出先からも操作が可能に！
■タンク湯増し ■休止設定 ■湯増し一時休止
※エコキュート本体とリモコンは有線接続です。
（2025年度モデル）

## Slide 2
自然冷媒CO2家庭用
ヒートポンプ給湯機
給湯専用
コロナエコキュート
「いざ」という時 のためのレジリエンス機能をさらに充実！
専用のHEMSを介して天気予測データを基にエコキュートの
運転を計画します。
ソーラーモードプラス
自動で余った電力を使って沸き上げます。
HEMSを導入していないご家庭でも、天気予報を確認して台所リモコンから手動で設定できます。
HEMSを導入していないご家庭でも、
アプリの設定を行うことで、天気予
測データを基に、自動でエコキュート
の沸き上げ運転を計画します。
天気予報を確認して、夜間の沸き上げを一部昼間へ移動して、昼間に発電した電力で沸き上げ運転を行うことができます。
＜制御イメージ＞
晴れの日
コロナエコキュートは太陽光発電余剰電力を使えます！
転倒防止策
非常用取水栓
貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。
地震などの災害による断水時には非常用取水栓から生活用水を確保できます。
断水時の生活用水の確保に。
3本脚でクラスS対応の耐震設計。
SMAミキシング弁 採用
給湯ミキシングバルブにSMAミキシング弁を採用することで、停電中でも
貯湯ユニット内に残っているお湯をシャワーや蛇口から使用できます。
最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。
停電時でもお湯が使えます。
耐震
クラスＳ
対応
緊急時に役立つ
エコキュートの使い方。
▲動画
災害時に生活用水をカンタンに確保！
ホース付属
水の飛び散りがなく、やけどの心配を抑えます。
コロナエコキュートは太陽光発電余剰電力を有効活用できます。
or
スマートフォンアプリか台所リモコンを操作してレジリエンス機能を設定
災害警報を確認
ソーラーモードアプリ
アプリが自動で転記予報を確認
ソーラーモード
手動で設定
※1 条件（当社試算）：給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域：大阪地区、CHP-37AZ2（運転モード：おまかせ省エネ）において。アプリ設定値 太陽光発電
システム容量：5.0kW、ご家庭の消費電力：0.3kW、晴天日。天候の条件やご使用状況等により昼間沸き上げ比率は変動します。年間の昼間消費電力量比率は50％以下です。
寒冷地向け（－25℃対応）
370L
年間コストメリット※2の目安(仙台/よりそう＋シーズン＆タイム ）
太陽光発電の設置容量 8.0kW
通常運転 約35,100円
ソーラーモードアプリ
約27,900円
（▲7,200円）
※2 当社試算：CHP-37AZ2Kにおいて。仙台地区、給湯（保温）負荷は、
JIS C 9220（使用湯量 40℃換算 約456L/日）に基づき試算。
運転モードはお買い上げ時の設定、ソーラーモードアプリは積極
モード設定。・東北電力「よりそう+シーズン＆タイム」夜間料金
27.95円/kWh・燃料調整費-8.80円/kWh、再生可能エネルギー
発電促進賦課金3.98円/kWh含む。(2026年3月時点、当社調べ)・
太陽光発電の設置量:8.0kW・ランニングコストは、季節や地域、
運転モードの設定、ご利用状況、電力契約等により異なります。
太陽光発電の自家消費による運転の消費電力は8.3円/kWhとして
算出。新築の太陽光発電導入から5年目以降の場合。
※写真はフルオートタイプになります。